| WSPR SP ZOZ w Suwałkach | ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OT 332-02-22 Próg zamówienia: od 50.000 do 130.000 zł |
| --- | --- |

Dane  oferenta:    ogłoszenie na stronie: wsprsuw.pl

Dane  zamawiającego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Suwałkach ul. Mickiewicza 11, kod 16-400 Suwałki, tel. 0-87 566 22 68, fax.0-87 563 18 72,  e-mail: wsprsuwalki@wp.pl),

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym i prosimy o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem postępowania jest wymiana nawierzchni betonowo-asfaltowej parkingu przy budynku biurowo-warsztatowym nr „B”  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 11 na polbruk, w  n/w zakresie:

- w celu wykonania korytowania miejsca przeznaczonego pod polbruk należy zdjąć  560,00m² uszkodzonej nawierzchni betonowo - asfaltowej z parkingu przy budynku biurowo-warsztatowym nr „B” i zagospodarować we własnym zakresie,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie o grubości warstwy 30,0cm,   na pow. 560,00m² i podsypki o grubości 5cm  z mieszanki piaskowo cementowej (1:4),

- ułożenie polbruku  gr. 8 cm w kolorze szarym  na pow. 560,00m².

- w celu oddzielenia żywopłotu od parkingu, należy ułożyć  ok.14mb obrzeża betonowego   6x20x100 na podsypce piaskowo cementowej.

Wartością oferty  jest: suma wszystkich  składników związanych z  rozbiórką istniejącej nawierzchni, wykonaniem podbudowy i położeniem polbruku.  Powierzchnia  parkingu będzie weryfikowana po wykonaniu robót a faktura wystawiona będzie w oparciu o stawki zawarte w formularzu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia:

wybrany oferent zobowiązany będzie do wykonania w/w usługi  w okresie od  01.04.2022r. do 30.06.2022 roku.

Kryterium oceny ofert :        cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia:

a)  wymagana jest należyta staranność przy realizacji w/w usługi;

b)  w formularzu ofertowym należy podać cenę  brutto  za wykonanie 1m² powierzchni parkingu;

c)  każdy oferent przed złożeniem oferty, winien dokonać wizji lokalnej przedmiotowego parkingu.

Pytania można kierować pod tel.

0-87 566 22 68 do Działu OT WSPR SP ZOZ w Suwałkach.

Składanie ofert:

Ofertę   prosimy   przekazać do dnia: 15.03.2022r. do godz. 08.00  w formie pisemnej z  wykorzystaniem Formularza ofertowego do sekretariatu WSPR SP ZOZ w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lub e-mailem na adres Zamawiającego.

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia:      15.03.2022r. do godz. 08.10 .

Załączniki:

zał.nr  1    Formularz ofertowy wykonawcy

zał. nr 2    wzór umowy

Suwałki  03.03.2022r.

Jan Rapczyński

.....................................................................

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)